Základní stavební připravenost:

Stavba bude budována na rovinatém prostranství, bez stávajících objektů a překážek v běžných základových poměrech bez přítomnosti hladiny podzemní vody nad úrovní základové spáry. V zemních a výkopových pracích je uvažováno se zeminami třídy těžitelnosti 2-4 s vhodnými vlastnostmi pro použití v případných hutněných násypech. V dosahu staveniště je zpevněná komunikace a přípojné místo elektřiny a vody.

Technický popis díla:

Nové hřiště o rozměrech 34 x 17m s umělou trávou ve dvou barvách bude vybaveno a nalajnováno pro hru nohejbal, košíková, tenis, odbíjena s brankovišti pro tréning kopané. Podkladní vrstvy jsou tvořeny hutněnými vrstvami drceného kameniva různých frakcí, celková tloušťka podkladních vrstev je 300mm, přesná skladba viz výkres řezu. Oplocení je tvořeno polypropylénovou sítí 3mm s oky 45/45mm do výšky 4m s fošinkami z KVH profilů do výšky 0,6m a dva uzamykatelné vchody. Nosnou část oplocení tvoří pozinkované sloupky v osové vzdálenosti přibližně 2,5m s vystřídáním krátkého a dlouhého sloupku, zabetonované v betonových patkách z betonu B15 technologií ztraceného bednění. Uzavření hrací plochy je tvořeno betonovými obrubníky tl. 50mm. Odvod vody je předběžně uvažován podélnou drenáží, tvořenou plastovými perforovanými rourami ve sklonu min. 0,5%. Tyto budou zaústěny do svodné plastové roury mimo plochu hřiště. Svodná roura bude ústit do vsakovací jímky. Vybavení hřiště tvoří dva koše pro košíkovou, sada univerzálních sloupků pro odbíjenou a tenis včetně sítě a záklopových víček a dvě integrované branky.

Základní vstupní údaje o stavbě:

Hrací plocha hřiště:			578 m2

Předpokládaná doba výstavby:		8 týdnů